第1组:铭牌代号(品牌缩写）

HP—汇牌的缩写

第2组:规格代号（ PDU外壳载面尺寸）

1U — 1U(44.4)×1U(44.4)

1UB — 1U(44.4)×1.5U(66)

1.5UA —1.5U(66)×1U(44.4)

1.5U —1.5U(66)×1.5U(66)

第3组:插头/插座国别联数（字母表示相比的国家标准，数安表示联数

J —国标16A                              j —国标10A

A—澳大利亚                              U —美式

C— IEC C19                              c — IEC C13

I— IEC C20                               i — IEC C14

E—英式                                   F —法式

G —德式                                 Y —意大利

M —多国

第4组：管理、控制、保护功能代号

字母表示相比的功能模块，数安表示模块的数量

S —带指示灯                       D —浪涌保护

F —电源雷击保护                   J —接地指示保护

G —过载保护                       H —电话雷击保护

K —双断开关                       E —漏电保护

N —网络雷击保护                   T —电视雷击保护

Y —空气开关                       X —电流电压显示

M —滤波浪涌保护接地指示           Z —主副孔

机架式安装PDU输入部分介绍

1、插头/端子输入

国标10A、国标16A、美式、德式、法式、英式、澳标、环形端子、 叉形端子、 空心端子、航空插头、16A工业插头、 32A工业插头

2、电源线（三芯1mm-6.0mm软缆选择）

线径3G1.0平方载流参考值10A            线径3G1.5平方载流参考值16A

线径3G2.0平方 载流参考值20A           线径3G2.5平方载流参考值25A

线径3G4.0平方 载流参考值32A           线径3G6.0平方 载流参考值63A

3、进线方式

单端进线              两端进线           IEC－320C14

面板进线              后端进线           IEC－320C20

——完——